KC-600B 自动脱帽离心机的技术参数表

| 1.仪器介绍 | KC-600B 脱帽离心机是我们公司针对医学检验中心制定的一款真空采血管自动脱盖离心机，可针对不同尺寸采血管定制转子，脱帽率可达100%，是当前医学检验中心分离采血管首选产品。 |
| --- | --- |
| 2.仪器特点 | 微机控制，交流变频电机，高精度，低噪音。 落地式离心机带风罩，减少转子阻力，延长电机使用寿命。 触控彩屏显示，转速，离心力，运行时间，故障显示。 适配器多层独特设计，可同时满足100mm和75mm采血管分离，自动脱帽提高实验工作效率。 5、设有电子门锁，超速，不平衡检测保护，故障报警等功能、确保人生安全。 6、触摸面板，可编程操作，转速离心力自动转换，操作简单，适用于医院、中心血站等医疗机构。 |
| 3.最高转速 | 6000rpm |
| 4.最大离心力 | 6080×g |
| 5.最大容量 | 168×5 ml /2ml |
| 6.定时范围 | 1min--99h99min或连续运行 |
| 7.转速控制精度 | ±20rpm |
| 8.整机噪音 | <58dB |
| 9.电源 | AC220V 50hz 10A |
| 10.重量 | 135kg |
| 11.外型尺寸 | 630×730×1060mm(L×W×H) |
| 12.选配转子 | 1角转子 12*15ml 6000r/min 6080×g 2水平转子 120×5 ml /2ml 4000r/min 3680×g 3水平转子 144×5 ml /2ml 4000r/min 3680×g 4水平转子 168×5 ml /2ml 4000r/min 3680×g 5ml:Ф13×100mm(L) 2ml:Ф13×75mm(L) |

公司名称：湖南迈克尔实验仪器有限公司

电话/传真：0731-84830130

公司地址：湖南省长沙市岳麓区枫林三路喜地时代广场1613-1614室