| 1、仪器特点 | 1、采用交流变频电机，大力矩、噪音低、使用寿命长。 2、微机处理精准控制，彩色大屏幕显示仪器运行全部参数，用户可任意设定离心转速、离心时间。 3、可选配自动脱帽转子，满足于75mm和105mm长度采血管、离心脱帽一次完成，提高工作效率。 4、程序可编可存，具有30种程序记忆功能，10种升降速曲线，可满足不同实验要求。 5、三级阻尼减震，离心效果达到最佳，设有电子门锁，超速，超温、故障自动诊断功能等多重保护，确保人机安全。 6、可根据不同实验配制0.5-500ml适配器。 |
| --- | --- |
| 2、最高转速 | 6000r/min |
| 3、最大离心力 | 6080×g |
| 4、最大容量 | 6×500ml |
| 5、转速精度 | ±20r/min |
| 6、温度控制范围 | -20℃～+40℃ |
| 7、温度控制精度 | ±1℃ |
| 8、定时范围 | 1min--99h99min或连续运行 |
| 9、整机噪音 | ＜58dB |
| 10、电源 | AC220V 50Hz 15A |
| 11、重量 | 110kg |
| 12、外型尺寸 | 830×630×370mm(L×W×H) |
| 13、所配转子 | 1号角转子12×15ml,转速6000r/min;离心力6080×g 2号水平转子8×50ml,转速4000r/min;离心力2810×g 3号水平转子8×100ml,转速4000r/min;离心力2810×g 4号水平转子32×15ml,转速4000r/min;离心力2810×g 5号水平转子48×5/2ml/40×10ml转速4000r/min;离心力2810×g 6号水平转子72×5/2ml,转速4000r/min;离心力2910×g 7号水平转子 96×5/2m l,转速4000r/min;离心力3300×g 8号水平转子120×5/2m l,转速4000r/min;离心力3300×g 9水平转子 6×500m l,转速4000r/min;离心力3520×g 10平转子4×750m l,转速4000r/min;离心力3990×g 11平转子2×2×96孔（酶标板）,转速4000r/min;离心力2300×g |

TDL-5M  低速冷冻离心机的技术参数表

公司名称：湖南迈克尔实验仪器有限公司   电话/传真：0731-84830130

公司地址：湖南省长沙市岳麓区枫林三路喜地时代广场1613-1614室