TDZ5-WS低速离心机技术参数表

| 1、仪器特点 | 1.微机控制，交流变频电机驱动，转速精度高，噪音低，使用寿命长。 2.数字显示，程序可编可存，用户可任意调整参数。 3.设有电子门锁，超速，故障自动诊断功能等多重保护，确保人机安全。 4.可选配多种不同的转子，满足不同领域，不同实验需求。（可根据不同实验定做0.5ml-250ml适配器） |
| --- | --- |
| 2、最高转速 | 5500r/min |
| 3、最大容量 | 4×250ml |
| 4、最大离心力 | 5470×g |
| 5、定时范围 | 0-59h99min |
| 6、转速精度 | ±20r/min |
| 7、整机噪音 | <58dB |
| 8、电源 | AC220V 50Hz 10A |
| 9、重量（不含转头） | 40kg |
| 10、外型尺寸 | 560×440×360mm(L×W×H) |
| 11、可配转子 | 1.角转子12×10ml,转速6000r/min;离心力5470×g. 2.水平转子4×100ml,转速5000r/min;离心力4745×g 3.水平转子4×50ml,转速5000r/min;离心力4745×g 4.水平转子8×50ml,转速4000r/min;离心力2810×g. 5.水平转子32×15ml,转速4000r/min;离心力2810×g. 6.水平转子48×5/2ml,转速4000r/min;离心力2810×g 7.水平转子72×5/2ml,转速4000r/min;离心力2910×g 8.水平转子4×250ml,转速4000r/min;离心力3520×g 9.水平酶标转子 2*2*96孔 3500r/min;离心力2410×g |

公司名称：湖南迈克尔实验仪器有限公司

电话/传真：0731-84830130

地址：湖南省长沙市岳麓区枫林三路喜地时代广场1613-1614室