TGL-20M 高速冷冻离心机技术参数表

| 1.仪器特点 | 交流变频电机直接驱动，高精度，低噪音，使用寿命长。 进口高效能无氟制冷系统，温控精准，无环境污染。 微机控制，彩色大屏幕显示，程序可编可存，转速，离心力，时间可同时显示。 三级阻尼减震，10种升降速曲线，30种自由程序可变可存,可满足不同实验需求。 设有超速、超温，电子安全门锁等多级保护功能，确保人机安全。 |
| --- | --- |
| 2.最大转速 | 21000r/min |
| 3.最大离心力 | 29140×g |
| 4.最大容量 | 4×100ml |
| 5.定时范围 | 0～59h99min |
| 6.整机噪音 | <58dB |
| 7.转速精度 | ±20r/min |
| 8.温控范围 | -20℃～+40℃ |
| 9.温控精度 | +1℃ |
| 10.电源 | AC220V 50HZ 18A |
| 11.重量 | 80kg |
| 12.外型尺寸 | 600×570×380mm（L×W×H） |
| 13.选配转子 | 1号角转子12×1.5/2.2ml 最高转速2100r/min RCF29140×g |
|  | 2号角转子24×1.5/2.2ml 最高转速16000r/min RCF23800×g |
|  | 3号角转子36×1.5/2.2ml 最高转速13000r/min RCF17800×g |
|  | 4号角转子8×5ml 最高转速16000r/min RCF17800×g |
|  | 5号角转子12×10ml 最高转速15000r/min RCF23120×g |
|  | 6号角转子6×50ml 最高转速13000r/min RCF18550×g |
|  | 7号角转子4×50ml 最高转速14000r/min RCF19100×g |
|  | 8号角转子4×100ml 最高转速11000r/min RCF13280×g |
|  | 9水平酶标板转子2*2*48孔 最高转速4000r/min RCF1505×g |

公司名称：湖南迈克尔实验仪器有限公司    电话/传真：0731-84830130

公司地址：湖南省长沙市岳麓区枫林三路喜地时代广场1613-1614室