VCK-22R立式高速冷冻离心机技术参数表

| 1、仪器特点 | 大功率交流变频电机直接驱动，高精度，低噪音，使用寿命长。 进口高效能无氟制冷系统，温控精准，无环境污染。 微机控制，彩屏大屏幕显示，程序可编可存，转速，离心力，时间可同时显示。 立式高速冷冻离心机，一机多功能；既可以高速离心(22000rpm),又可以低速大容量4×750ml分离 三级阻尼减震，10种升降速曲线，30种自由程序可变可存,可满足不同实验需求。 设有超速、超温，电子安全门锁等多级保护功能，确保人机安全。 |
| --- | --- |
| 2、最高转速 | 22000r/min |
| 3、最大离心力 | 31280×g |
| 4、最大容量 | 4×750ml |
| 5、转速精度 | ±20r/min |
| 7、温控范围 | -20℃~+40℃ |
| 8、温控精度 | ±1℃ |
| 9、定时范围 | 0~23h59min |
| 10、整机噪音 | ＜60dB |
| 12、电源 | AC220V 50Hz 20A |
| 12、重量 | 150kg |
| 13、外型尺寸 | 800×600×400mm(L×W×H) |
| 14、所配转子 | 1号角转子12×1.5/2.2ml,转速22000r/min;离心力31280×g 2号角转子10×5ml,转速18000r/min;离心力17780×g 3号角转子24×1.5/2.2ml,转速16000r/min;离心力23800×g 4号角转子12×10ml,转速17000r/min;离心力22890×g 5号角转子6×50ml,转速17000r/min;离心力25480×g 6号角转子8×50ml,转速15000r/min;离心力25260×g 7号角转子6×100ml,转速15000r/min;离心力28690×g 8号角转子4×250ml,转速12000r/min;离心力21680×g 9号水平转子4×750ml,转速4500r/min;离心力4495×g 10号水平转子4×500ml,转速4500r/min;离心力49890×g 11号水平酶标板2×4×96孔,转速4000r/min;离心力2390×g 12号水平转子8×100ml,转速4000r/min;离心力2950×g 13号水平转子8×50ml,转速4000r/min;离心力3040×g |

公司名称：湖南迈克尔实验仪器有限公司

电话/传真：0731-84830130

公司地址：湖南省长沙市岳麓区枫林三路喜地时代广场1613-1614室