VL-6B 低速离心机技术参数表

| 1、仪器特点 | 1、采用无刷变频电机，大力矩、噪音低、使用寿命长。 2、微机处理精准控制，液晶或数字显示仪器运行全部参数，用户可任意设定离心转速、离心时间。 3、程序可编可存，具有30种程序记忆功能，10种升降速曲线，可满足不同实验要求。 4、三级阻尼减震，离心效果达到最佳，设有电子门锁，超速，超温、故障自动诊断功能等多重保护，确保人机安全。 5、可根据不同实验定做0.5-500ml适配器。 |
| --- | --- |
| 2、最高转速 | 6000r/min |
| 3、最大容量 | 4×500ml |
| 4、最大离心力 | 6080×g |
| 5、转速精度 | ±20rpm |
| 6、定时范围 | 0～59h99min |
| 7、整机噪音 | <58dB |
| 8、电源 | AC220V 50Hz 10A |
| 9、重量（不含转头） | 50kg |
| 10、外型尺寸 | 600×470×370mm(L×W×H) |
| 11、所配转子 | 1.角转子12×15ml,转速6000r/min;离心力6080×g. 2.水平转子16×50ml,转速4000r/min;离心力3520×g 3.水平转子8×100ml,转速4000r/min;离心力2810×g 4.水平转子32×15ml,转速4000r/min;离心力2810×g. 5.水平转子48×2/5ml,转速4000r/min;离心力2810×g. 6.水平转子72×2/5ml,转速4000r/min;离心力2910×g 7.水平转子96×2/5ml,转速4000r/min;离心力3300×g 8.水平转子120×2/5ml,转速4000r/min;离心力3520×g 9.水平转子4×500ml,转速4000r/min;离心力3520×g 9.水平酶标转子 2*2*96孔 4000r/min;离心力2300×g |

公司名称：湖南迈克尔实验仪器有限公司

电话/传真：0731-84830130

地址：湖南省长沙市岳麓区枫林三路喜地时代广场1613-1614室