VL-200R 高速大容量冷冻离心机技术参数表

| 1.仪器特点 | 交流变频电机直接驱动，高精度，低噪音，使用寿命长。 微机控制，彩色大屏幕显示，转速、离心力、时间可任意调整。 进口高能效无氟制冷系统，温控精准，无环境污染。 30种自由程序可编可存，10种升降速曲线，可满足不同实验需求，设有三级减震，运行效果达到最佳。 设有电子安全门锁、超速、超温，等多级保护功能，同时具有故障自动诊断功能，确保人机安全。 |
| --- | --- |
| 2.最大转速 | 21000r/min |
| 3.最大离心力 | 29140×g |
| 4.最大容量 | 4×750ml |
| 5.定时范围 | 1min--99h99min或连续运行 |
| 6.整机噪音 | <60dB |
| 7.转速精度 | ±20r/min |
| 8.温控范围 | -20℃～+40℃ |
| 9.温控精度 | ±1℃ |
| 10.电源 | AC220V 50HZ 18A |
| 11.重量（不含转头） | 110kg |
| 12.外型尺寸 | 680×580×420mm（L×W×H） |
| 13.适配转子 | 1角转子12×1.5/2.2ml 最高转速21000r/min RCF29140×g |
|  | 2角转子8×5ml 最高转速16000r/min RCF17800×g |
|  | 3角转子24×1.5/2.2ml 最高转速16000r/min RCF23800×g |
|  | 4角转子36×1.5/2.2ml 最高转速13000r/min RCF17800×g |
|  | 5角转子48×1.5/2.2ml,转速12000r/min;离心力21900×g |
|  | 6角转子12×10ml 最高转速15000r/min RCF23120×g |
|  | 7角转子6×50ml 最高转速13000r/min RCF17940×g |
|  | 8角转子4×50ml 最高转速14000r/min RCF17910×g |
|  | 9角转子 4×100ml 最高转速11000r/min RCF13280×g |
|  | 10水平转子4×10ml 最高转速6000r/min RCF4495×g |
|  | 11水平转子4×700ml 最高转速4000r/min RCF3840×g |
|  | 12 水平转子4×300ml 最高转速4500r/min RCF4490×g |
|  | 13水平转子2×2×96孔 最高转速4000r/min RCF2390×g |
|  | 14水平转子4×100ml 最高转速4000r/min RCF2950×g |
|  | 15水平转子8×50ml 最高转速4000r/min RCF3040×g |

公司名称：湖南迈克尔实验仪器有限公司

话/传真：0731-84830130

公司地址：湖南省长沙市岳麓区枫林三路喜地时代广场1613-1614室