XJ-8  细胞涂片离心机

技术性能

微机控制，直流无刷电机驱动，运行稳定、噪声低、转速精度高, 触控面板，可编程操作，主机运行参数可根据需求设置自动存储, 数字屏显示，人性化界面，操作简单便捷，实时RPM/RCF之读数换算和设定，方便快捷。

转子结构图（1）                    转子结构图（2）

技术参数

| 型号 | XJ-6 |
| --- | --- |
| 最高转速 | 3000r/min |
| 最大相对离心力 | 730×g |
| 总管数 | 12个 |
| 转速精度 | ±30r/min |
| 电机 | 直流无刷电机、微机控制 |
| 整机噪音 | ＜58dB(A) |
| 电源 | AC220V 50Hz 5A |
| 外形尺寸 | 330×420×280mm(L×W×H) |
| 重量 | 18Kg |

公司名称：湖南迈克尔实验仪器有限公司    电话/传真：0731-84830130

地址：湖南省长沙市岳麓区枫林三路喜地时代广场1613-1614室