XK-12B血库专用离心机技术参数表

| 1、仪器介绍 | XK-12B 微电脑控制血库专用离心机是专门为血库凝聚胺交叉配血试验的要求设计的，用于交叉配血试验，血型鉴定及不规则抗体的筛查。 |
| --- | --- |
| 1、仪器特点 | 变频电机直接驱动，控制精准，噪音低，PWM刹车功能，停机速度快且无回荡现象，运行稳定。 采用先进的cpu控制系统、有效时间以秒为单位设置和运行倒计时，动态显示时间、转速，离心力，控制精准。 程序具有记忆功能，内设6组不同的离心程序，10种升降速档位，最快升降速在7秒内可完成，使用快速停机功能只需要5秒，满足血库交叉配血标准化要求以及普通标本分离。 一机多用，满足于血型鉴定，交叉配血，普通标本分离。 配有安全电子门锁，不平衡互补，超速，不平衡，等故障显示，确保人机安全。 |
| 2、最高转速 | 5000r/min |
| 3、最大离心力 | 3600×g |
| 5、电源 | AC220V 50Hz 5A |
| 6、重量（不含转头） | 22kg |
| 7、整机噪声 | <55db |
| 8、外型尺寸 | 430×320×220mm(L×W×H) |
| 9.转子配置 | 1角转子 12*15ml 5000r/min 3600×g （交叉配血试验） |

公司名称：湖南迈克尔实验仪器有限公司

电话/传真：0731-84830130

地址：湖南省长沙市岳麓区枫林三路喜地时代广场1613-1614室